## Slide 1: Atividade 3
Escreva um programa para fazer o LED verde piscar com 2 segundo de período usando registradores
  Sequência do programa
    (1) Habilitar clock da porta B;
    (2) Configurar Pino 19 (Pin Control Register);
    (3) Setar a direção do Pino;
    (4) Habilitar saída;
    (5) Função de espera;
    (6) Desabilitar saída;
    (7) Função de espera;
    Repetir passos (4)-(7).

## Slide 2: Definir Endereço dos Registradores
Exemplo
/* Define o endereço do registrador SIM_SCGC5 */
#define SIM_SCGC5 (*((volatile unsigned int*)0x40048038))
Função de espera
/* no main */
void delayMs (int n);
/* Função: Espera n milisegundos */
/* esta função depende do clock default do microcontrolador. Para o KL25Z a frequência é 21 MHz aproximadamente. O valor do contador deverá ser ajustado para se conseguir o tempo de espera desejado. */
Void delayMs (int n) {
int i;
int j;
for (i = 0; i < n; i++)
for (j = 0; j < 7000; j++) {}
}